Идеен проект на дисертационен труд: “Изследване и разработване на технологични вериги за бързо прототипиране и леене на прецизни изделия”

Професионално направление: Област на висшето образование 5.Технически науки, Професионално направление 5.6. „Материали и материалознание”

Научна специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“

Основна цел: Разработване на технологичните основи за получаване на метални и пластмасови прототипни изделия в условия на ‘стегнато производство’ и съкратени срокове за доставка. Изучаване на технологичните  параметри на процесите, тяхната съвместимост и факторите влияещи на качеството на получаваните изделия. Усъвършенстване на вакуумната леярска  и моделната технологична екипировка, необходима за получаване на стопяеми и изпаряеми прецизни полимерни (с повишени изисквания към грапавост, размерна точност и разрешаваща способност) модели и прототипи. Сравнителен анализ на технологичната ‘зрялост’ на съществуващите технологии и способите за адаптиране на класическите технологии към условията на ‘стегнато’ и ефективно производство.

Основание за разработване на темата:

Интерес към бързото прототипиране и особено на металното прототипиране от страна на технологичната наука и бизнеса свързан с ‘ревърс-инженеринг’.

Недостатъчно развитие на научната област в страната и повишен интерес към нея в международен план.

Натрупан опит в лабораторията по вакуумно прецизно леене на катедра МТМ. Контакти и индустриален опит на потенциалните ръководители на темата в областта на бързото прототипиране, прецизното леене и микро-нано- технологиите.

Възможности за международно сътрудничество в тази област.

Очаквани резултати:

- Натрупване на база от информационни данни относно технологичните възможности на процесите за бързо прототипиране.

- Разработване на технологичните основи на процесите и веригите от процеси за бързо прототипиране в частност на метални изделия.

- Конструиране и разработване на технологични съоръжения и приспособления. Разработване на примерни технологични процеси за различни случаи.

- Решаване на задачи от производството. Сътрудничество с фирми и научни звена от страната и чужбина.

Допълнителни резултати:

- Подобряване на материално-техническата база за провеждане на научно изследователска работа в катедра МТМ.

- Създаване на условията за разработване и на други дисертационни и магистърски работи.

- Създаване на условия за провеждане на практически занятия в учебния процес на степен бакалавър и магистър.

Евентуални ръководители: доц. д-р инж. Р.Минев, гл.ас. д-р инж. Е.Янков